Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Черниговского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края.

# Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете ООО  «ГеоАрхСтройПроект», выполненном в 2011 году, к наиболее неблагоприятным геологическим процессам в Черниговском сельском поселении следует отнести:

– подтопление и потенциальное подтопление;

– затопление, заболачивание и  застой поверхностных вод;

– боковая эрозия;

– донная (глубинная) эрозия и аккумуляция;

–плоскостная и линейная эрозия;

– оползни;

– набухание грунтов;

– выветривание;

– сейсмичность.

Согласно СНиП П-7-81* по интенсивности землетрясения территория Черниговского сельского поселения расположена в 8-балльной зоне.

Опасные физико-геологические процессы.

Подтопление.

Подтопленными считаются территории, где грунтовые воды поднимаются к поверхности земли до глубины менее 2.0 м, образуя своеобразные купола. К таким площадям в  Черниговском сельском поселении  отнесена пойма реки и частично надпойменная терраса реки Пшехи и ее притоков в период половодья и выпадения обильных атмосферных осадков.

Затопление.

На территории Черниговского сельского поселения получает развитие флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков. На территории поселения затопление поверхностными водами возможно вблизи поймы реки Пшехи, на пониженных передовых частях надпойменной террасы и у подножия  пологих склонов во время паводков, а также локально на территории первой надпойменной террасы и у подножий надпойменной террасы р. Пшехи.

Заболачивание.

Заболачивание и застой поверхностных вод развиты в пределах поймы и высокой пойменной террасы реки Пшехи.

Боковая эрозия.

Боковая эрозия постоянных и временных водотоков связана с поверхностными водами на территории Черниговского сельского поселения. Наиболее интенсивная переработка берегов водотоков отмечается в бортах русловой части реки Пшехи, где на отдельных участках они выражены в виде крутых и отвесных уступов высотой до 4.0 – 5.0 м.

Темпы боковой эрозии  по р. Пшехе составляют, в среднем, около 1м в год и более.

Пораженность берегов боковой эрозией неравномерная и колеблется в пределах 70% и более

Донная (глубинная) эрозия и аккумуляция.

Донная эрозия и аккумуляция проявляется в размыве русел рек, балок и накоплении наносов. Преобладание донной эрозии над аккумуляцией наблюдается на реках поселения только в пределах горной части. На рассматриваемом участке, в пределах Черниговского сельского поселения наблюдается слабая донная эрозия постоянных водотоков. Практически повсеместно в пределах изучаемого Черниговского сельского поселения на р. Пшехе наблюдается активная аккумуляция наносов, выражающаяся в появлении аллювиальных отмелей и намывных островов.

Линейная и плоскостная эрозия.

Процессы плоскостной и линейной эрозии протекают в неразрывной связи и приводят к оврагообразованию на склонах. Овражно-балочные формы рельефа на территории Черниговского сельского поселения развиты достаточно широко и представлены всеми стадиями их развития. На территории преобладают формы, в основном, в активной стадии развития, с невыработанным базисом эрозии, с мощным водотоком и местами отвесными бортами со свежими срывами.

Оползни.

На территории Черниговского сельского поселения оползневые явления получили развитие, в основном на склонах крупных балок и эрозионном уступе р. Пшехи. Оползневые процессы могут получить распространение и на пологих склонах, а также на склонах, где они проявляли активность в прошлом, но на современном этапе развития стабилизированы, в результате хозяйственной деятельности или усиления тектонической активности.

Набухание грунтов.

На территории Черниговского сельского поселения набухающие грунты распространены на поверхности террас, на склонах и водораздельных пространствах.

Дефляция

Дефляция наиболее активно протекает в период черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а  вследствие сухой малоснежной зимы в почве мало влаги. Эоловая аккумуляция – накопление частиц почвы в низких местах.

Опасные метеорологические явления:

На территории Черниговского сельского поселения основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТ Р 22.0.06.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»: ураганные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, туманы, снегопады, налипания снега, обледенения, оползни, обвалы, осыпи, подтопления в паводковый период и ливневых дождях. В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 400С.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Среднегодовое количество осадков составляет 734 мм.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Черниговского сельского поселения.

# Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные аварии и катастрофы:

# Химически опасные объекты экономики

На территории Черниговского сельского поселения химически опасные объекты отсутствуют.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

На территории Черниговского сельского поселения осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов.

Таблица 1 – Перечень ПВОО Черниговского сельского поселения

| Наименование объекта | Место расположения | Опасное вещество | Примечание, позиция на ГП | Количество опасного вещества, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АЗС | с. Черниговское | нефтепродукты | существ., 31 | 20 |
| АЗС | с. Черниговское | нефтепродукты | проектир., 33* | 20 |
| ГАЗС | с. Пригорное | газ | проектир., 10 | 10 |
| АЗС | х. Армянский | нефтепродукты | проектир., 4 | 20 |

Опасные вещества на существующей и проектируемых АЗС хранятся в подземных резервуарах. Таким образом, наиболее опасной аварией на этих объектах является авария с участием автоцистерны. Максимальный объем автоцистерны 16 м3.

Опасное вещество (пропан) на проектируемой ГАЗС хранится в подземных резервуарах. Таким образом, наиболее опасной аварией на этом объекте является авария с участием автоцистерны. Максимальный объем автоцистерны 12 м3.

# Расчеты зон разрушения при взрывах на ПОО производились в соответствии с методикой, приведенной в приложение Е ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов». Результаты расчетов радиусов зон разрушений приведены в таблице 2.2.2.3.

# Определение поражающего воздействия теплового излучения горения на ПОО проводилось по методу, приведенного в приложении В ГОСТ Р 12.3.047-98.

# Результаты расчетов зон действия поражающих факторов при возможных авариях на ПВОО приведены в таблице 2.

# Таблица 2 – Радиусы зон действия поражающих факторов при авариях на ПВОО, м

| Наименование объекта | Место расположения | Пожар пролива (максимальная зона), м | Взрыв (максимальная зона), м |
| --- | --- | --- | --- |
| АЗС | с. Черниговское | 22,50 | 148,72 |
| АЗС | с. Черниговское | 22,50 | 148,72 |
| ГАЗС | с. Пригорное | 28,15 | 172,31 |
| АЗС | х. Армянский | 22,50 | 148,72 |

Опасные происшествия на транспорте:

Автотранспорт.

К зоне транспортной инфраструктуры относится автомобильная дорога межмуниципального значения ст. Ширванская – с. Черниговское IV технической категории, проектируемые автомобильные дороги Краснодар – Сочи, ст. Черниговская – п. Мезмай.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах поселения. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Причиной возникновения ЧС на проектируемом объекте могут стать аварии на транспортных коммуникациях, по которым возможна транспортировка взрывопожароопасных веществ (СУГ (пропана) и бензина в автомобильных цистернах).

Наиболее опасной аварией на автотранспорте является разлив бензина при разгерметизации автоцистерны, наиболее вероятной – пролив бензина при повреждении бензобака емкостью 50 литров, сопровождающийся взрывом и пожаром.

# Вероятность возникновения и развития рассматриваемых аварий, связанных с возгоранием и взрывами ВВ, в соответствии с расчетными формулами ГОСТ Р 12.3.047-98 может составить 3,4х10-6. Вероятность аварий увеличивается в период стихийных бедствий (гололед, снежные заносы, наводнения, ливневые дожди).

# Расчет зон при возможных авариях на автотранспорте проводился в соответствии с  ГОСТ Р 12.3.047-98. Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте приведены в таблице 7.

# Таблица 3 – Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте

| Наименование объекта | Пожар пролива (максимальная зона), м | Взрыв (максимальная зона), м |
| --- | --- | --- |
| Автоцистерна | 22,50 | 148,72 |
| Легковой автомобиль (50 л) | 3,56 | 22,16 |

Железнодорожный транспорт

Поселение пересекает реконструируемая узкоколейная железная дорога направления «Гуамка – г. Апшеронск». Транспортировка опасного груза по данной железной дороге не осуществляется.

Трубопроводный транспорт

# Размер зон действия поражающих факторов при авариях на линейной части трубопроводов будет обусловлен:

- скоростью выброса опасного вещества из отверстия (что в свою очередь зависит от размера отверстия и давления на месте разгерметизации в трубопроводе и возможными условиями вскипания жидкости в трубопроводе);

- размерами площади пролива (объемами выброса, рельефом местности);

- характером наведенного течения на месте выброса;

- условиями вскипания и испарения опасного вещества;

- возможностью воспламенения опасного вещества.

# При этом основным поражающим фактором будет воздействие пламени и теплового излучения. Загрязнение почвы и водных систем, а также загрязнение атмосферы менее опасно по сравнению с воздействием пламени.

# По территории Черниговского сельского поселения проходит газопровод  d 160-325 мм.

# На газопроводе можно выделить следующие типовые сценарии развития аварийной ситуации:

- сценарий 1 – Нарушение целостности подземного участка газопровода ( истечение газа ( факельное горение ( тепловое излучение.

- сценарий 2 – Нарушение целостности подземного участка газопровода ( истечение газа ( рассеивание утечки.

В 20% случаев происходит выброс при разрушении на полное сечение (гильотинный разрыв) (для 15 мин истечения потока через отверстие, эквивалентное диаметру трубы, или для 1 часа, если отсутствует система перекрытия для аварийного участка). В 80% случаев – 1 час выброса через отверстие 1˝ (25,4 мм).

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток и барическое воздействие.

Для газопровода диаметром 325 мм (принимается наибольший диаметр) опасное расстояние равно 174 м при разрыве на полный диаметр.

На территории Черниговского сельского поселения возможно осуществление террористических актов.